## Slide 1: Únikové hry požadavky požární bezpečnosti staveb
kpt. Ing. Petr Vohnický
Ministerstvo vnitra – generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru České republiky

## Slide 2: Základní požadavky EU na stavby při požáru
Stavba musí být navržena a provedena způsobem, aby při požáru
byla po určenou dobu zachována nosnost konstrukce
byl uvnitř stavby omezen vznik a šíření ohně a kouře
bylo omezeno šíření požáru na sousední stavby
obyvatelé mohli stavbu opustit nebo aby mohli být jinými prostředky zachráněni
byla brána v úvahu bezpečnost záchranných jednotek

## Slide 3: Požární bezpečnost staveb (PBS) v ČR
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
    vyhláška č. 268/2009 Sb. – technické požadavky na stavby → základní požadavky na stavby → požární bezpečnost (vyhláška č. 23/2008 Sb.)
zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
    vyhláška č. 23/2008 Sb. - technické podmínky požární ochrany → ČSN 73 08…
Notes: Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“) se při uplatňování technických podmínek požární ochrany pro navrhování, výstavbu nebo užívání staveb odkazuje na prováděcí právní předpis - vyhlášku č 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb., která se odvolává na české technické normy, resp. na kodex norem požární bezpečnosti staveb.

## Slide 4: České technické normy (ČSN) - PBS
vyhláška č. 23/2008 Sb. - technické podmínky požární ochrany pro navrhování, provádění a užívání stavby → ČSN 73 08…
základní projektové normy
  ČSN 73 0810 PBS – Společná ustanovení
  ČSN 73 0802 PBS – Výrobní objekty
  ČSN 73 0804 PBS – Nevýrobní objekty
předmětné projektové normy
  zpřesňují normy základní dle konkrétního druhu provozu a využití
  ČSN 73 0831 PBS – shromažďovací prostory, ČSN 73 0833 PBS – Obytné budovy, ČSN 73 0835 …

## Slide 5: Provozy únikových her
novostavby – stavební povolení nebo ohlášení dle druhu stavby
stávající objekty – § 126 odst. 2 stavebního zákona – změna v účelu užívání – pokud účinky změny mohou ohrozit život, zdraví a bezpečnost → povolení nebo souhlas stavebního úřadu
mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, ochrana proti hluku, bezpečnost při užívání atd.
projektová dokumentace (PD) – vyhláška 499/2006 Sb.
zpracovatel PD – oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb. (autorizovaný inženýr, popř. technik)

## Slide 6: Provozy únikových her z hlediska PBS
nejsou stanoveny specifické podmínky PBS → obecné požadavky ČSN
hodnocení vždy ve vztahu k objektu (popř. provozu), ve kterém se nachází
požárně bezpečnostní řešení (PBŘ) – zhodnocení tech. podmínek požární ochrany pro konkrétní stavbu – součást PD
obsah PBŘ – vyhláška č. 246/2001 Sb. (o požární prevenci)

## Slide 7
dělení stavby do požárních úseků, zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů, zhodnocení možnosti provedení zásahu, evakuace osob, zásobování objektu požární vodou atd.
oprávnění zpracovatele podle zákona č. 360/1992 Sb.
normy ČSN stanovují pouze min. požadavky – žádná stavba není 100 % bezpečná – zodpovědným přístupem lze riziko eliminovat na minimum (aplikace opatření nad rámec ČSN)
Notes: Současné znění zákona č. 247/2014 Sb., konkrétně podle § 14, umožňuje provozovat službu péče o dítě v dětské skupině v místnostech, které splňují technické požadavky na stavby kladené vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. na byt, obytnou místnost nebo pobytovou místnost. Uvedené znění je poněkud nešťastné, neboť většina provozovatelů dětských skupin i stavebních úřadů se domnívá, že pokud část stavby, která byla uvedena do užívání jako byt, již dále při umístění provozu dětské skupiny do tohoto prostoru nevyžaduje další opatření. Opak je ale pravdou vyhláška č. 268/2009 Sb., konkrétně v § 8 odst. 1, požaduje mimo jiné, aby stavba splnila požadavky požární bezpečnosti kladené na daný prostor vyhláškou č. 23/2008 Sb. Vyhláška č. 23/2008 Sb. nepředepisuje konkrétní požadavky na byt, pobytovou místnost, ale nárokované technické podmínky jsou vždy vztaženy ke druhu stavby, kterému svým provozem odpovídá. Již z tohoto důvodu nemůže být provoz dětské skupiny bez dalších opatření umístěn v běžném bytě. Nehledě na skutečnost, že každý byt je z pohledu norem požární bezpečnosti staveb zkolaudován na určitý počet osob dle ČSN 73 0818, byť toto na první pohled není zcela zřejmé.
Podle ustanovení § 126 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je změnou v účelu užívání stavby změna, jejíž účinky by mohly ohrozit život a veřejné zdraví nebo bezpečnost. A takováto změna je přípustná jen na základě souhlasu nebo povolení stavebního úřadu. Dle názoru HZS ČR dochází umístěním provozu dětské skupiny do prostoru bytu jednoznačně ke změně v účelu užívání stavby, která by měla podléhat řízení, které je vedeno stavebním úřadem. HZS ČR nemá možnost ovlivnit umisťování provozů dětských skupin do nevyhovujících prostor, neboť je v daném případě závislý, na postupu stavebního úřadu.

## Slide 8
DĚKUJI ZA POZORNOST
Petr Vohnický